## Slide 1
面試簡報
臺灣科技大學電子工程研究所 林品妤
中華民國 112 年 11 月 29 日
Notes: 各位長官大家好，我是臺灣科技大學電子工程系應屆畢業生林品妤。

## Slide 2
個人簡介
01
論文研究
02
教育性晶片下線經驗
03
FPGA系統設計實務
04
其他成果與證書
05
OUTLINE
Notes: 以下是我的今天面試簡報的大綱，總共有5章，第一章我會先介紹一下自己，接著會說明碩士論文，再說下線做的東西，接著說上課時做的RISC，最後會說其他專業成果與證書。

## Slide 3
個人簡介
01

## Slide 4
專長技能
01
程式語言
Verilog
C/C++
Python
Java
  Design Compiler
  IC Compiler
Xilinx ISE
NC-Verilog
Calibre
Virtuoso
Verdi
EDA工具
其他開發工具
5

## Slide 5
論文研究
02
設計與實現一個應用於IoT之AES-GCM加密認證演算法硬體架構
Notes: 接著來介紹一下我碩士論文做的研究-設計與實現一個應用於IoT之AES-GCM加密認證演算法硬體架構。

## Slide 6
Symmetric encryption
02
Symmetric encryption
Mathematical operations are relatively less complicated, lower hardware costs, and faster speed.
sender
plaintext
recipient
plaintext
Encrypt
Decrypt
ciphertext
ciphertext
key
transmission
C： MAC Function
K ：Key
M：Message
7
Notes: 在對稱式加密中，加密與解密會共用同一把金鑰
對稱式加密的步驟如圖所示，明文經過金鑰加密後會變成密文，密文可以在公開的網路中傳輸，當接收方收到密文後，使用同樣的金鑰進行解密就可以還原得到明文。
數學運算相對不太複雜，硬件成本較低，速度也較快。
訊息在傳輸時，可能會遭受到非法的攔截或竄改，導致接收方接收到錯誤的訊息。所以為了避免發生這樣的狀況，可以使用訊息認證碼來確認接收到的資料是否正確。認證碼只作為訊息的認證，不會對訊息加密。
訊息認證碼是由金鑰與訊息作為特定演算法的輸入，產生固定長度的認證碼。當傳送方想要傳送一段訊息時，訊息先經過訊息認證函數後生成一段MAC，並附加在訊息後進行傳輸；當接收方收到訊息後，將不含MAC的訊息，透過訊息認證函數生成相對應的MAC，並與傳送方傳送來的MAC進行比較，如果一樣，就能保證這段訊息是來自合法的傳送方，且沒有遭到竄改。
當傳送方如果同時有訊息加密與認證的需求，就必須與加密演算法進行搭配，在進行加密的同時也對訊息進行認證，同時保證了訊息的機密性與完整性，認證加密的方式分為兩種，一種是認證綁定明文的方式，也就是MAC是由明文生成的，另一種則是認證綁定密文的方式。
在AES-GCM演算法的加密中，明文由AES-CTR模式進行加密後，再將密文輸入GHASH雜湊函數生成MAC，屬於認證綁定密文的方式。

## Slide 7
Block Cipher Operation
02
Counter Mode
128n
…
8
Notes: 對稱式密碼學裡若是要對長訊息進行加解密，就會搭配使用區塊密碼工作模式。資料會被切割成許多相同位元長度的區塊進行處理，若是最後一個區塊不足就會使用填充方法將其補足。
本論文使用的是計數器模式，引入一個計數器，可以保證任意時間不會產生重複的輸出，其流程是將一個不斷遞增的計數器作為加密演算法的輸入，並將輸出結果與每一筆明文進行互斥或運算得到相對應的密文。這個模式使得硬體設計上可以實現平行處理，增加吞吐量，而加解密共用的架構，硬體資源的使用也降低。

## Slide 8
AES-GCM Algorithm
02
IV
Plaintext
Ciphertext
AAD
H
Tag
9
IV
Plaintext
Ciphertext
AAD
H
FALL
Encryption
Decryption
Notes: 接著我們來介紹本篇論文的核心---AES-GCM加密演算法，在進行認證加密之前，需要先利用AES演算法對128位元的數值0進行加密運算得到雜湊金鑰H，接著進行初始向量的編碼得到J0，再將J0加一作為GCTR的ICB輸入以進行加密取得密文。
接著將密文搭配雜湊金鑰H進行GHASH的運算，運算後的結果與J0加密後的數值做互斥或後即可得到最終的標籤。

## Slide 9
AES Algorithm
02
Two important parts：
Message encryption/decryption
Key expansion
AES-128 | 
Key size | 128 bits
Plaintext block size | 128 bits
Number of rounds | 10
Round key size | 128 bits
Number of expanded keys | 44
Key Expansion
AddRoundKey
SubBytes
ShiftRows
MisColumns
AddRoundKey
Round 1
SubBytes
ShiftRows
AddRoundKey
Round r
SubBytes
ShiftRows
MisColumns
AddRoundKey
Round ()
…
Plaintext
Key
Ciphertext
AddRoundKey
Ciphertext
InvSubBytes
InvShiftRows
InvMisColumns
AddRoundKey
Round 1
InvSubBytes
InvShiftRows
AddRoundKey
Round
…
InvSubBytes
InvShiftRows
InvMisColumns
AddRoundKey
Round
Plaintext
W[0, 3]
W[4, 7]
W[4(Nr-1), 4(Nr-1)+3]
W[4Nr, 4Nr+3]
10

## Slide 10
AES Algorithm – Substitute Bytes
02
S-box |  | Column |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f
Row | 0 | 63 | 7c | 77 | 7b | f2 | 6b | 6f | c5 | 30 | 01 | 67 | 2b | fe | d7 | ab | 76
 | 1 | ca | 82 | c9 | 7d | fa | 59 | 47 | f0 | ad | d4 | a2 | af | 9c | a4 | 72 | c0
 | 2 | b7 | fd | 93 | 26 | 36 | 3f | f7 | cc | 34 | a5 | e5 | f1 | 71 | d8 | 31 | 15
 | 3 | 04 | c7 | 23 | c3 | 18 | 96 | 05 | 9a | 07 | 12 | 80 | e2 | eb | 27 | b2 | 75
 | 4 | 09 | 83 | 2c | 1a | 1b | 6e | 5a | a0 | 52 | 3b | d6 | b3 | 29 | e3 | 2f | 84
 | 5 | 53 | d1 | 00 | ed | 20 | fc | b1 | 5b | 6a | cb | be | 39 | 4a | 4c | 58 | cf
 | 6 | d0 | ef | aa | fb | 43 | 4d | 33 | 85 | 45 | f9 | 02 | 7f | 50 | 3c | 9f | a8
 | 7 | 51 | a3 | 40 | 8f | 92 | 9d | 38 | f5 | bc | b6 | da | 21 | 10 | ff | f3 | d2
 | 8 | cd | 0c | 13 | ec | 5f | 97 | 44 | 17 | c4 | a7 | 7e | 3d | 64 | 5d | 19 | 73
 | 9 | 60 | 81 | 4f | dc | 22 | 2a | 90 | 88 | 46 | ee | b8 | 14 | de | 5e | 0b | db
 | a | e0 | 32 | 3a | 0a | 49 | 06 | 24 | 5c | c2 | d3 | ac | 62 | 91 | 95 | e4 | 79
 | b | e7 | c8 | 37 | 6d | 8d | d5 | 4e | a9 | 6c | 56 | f4 | ea | 65 | 7a | ae | 08
 | c | ba | 78 | 25 | 2e | 1c | a6 | b4 | c6 | e8 | dd | 74 | 1f | 4b | bd | 8b | 8a
 | d | 70 | 3e | b5 | 66 | 48 | 03 | f6 | 0e | 61 | 35 | 57 | b9 | 86 | c1 | 1d | 9e
 | e | e1 | f8 | 98 | 11 | 69 | d9 | 8e | 94 | 9b | 1e | 87 | e7 | ce | 55 | 28 | df
 | f | 8c | a1 | 89 | 0d | bf | e6 | 42 | 68 | 41 | 99 | 2d | 0f | b0 | 54 | bb | 16
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
S(r , c)
S-box
Y
Y
X
X
S-Box
11
Notes: 第一個是位元組替代轉換，位元組替代轉換是一種非線性且可逆的轉換，狀態矩陣中的每個位元組會透過S-box做代換運算得到新的值，再由新的值組成一個新的狀態矩陣，藉此來混淆明文。
S-box的查表方式是利用位元組中的第7到第4個位元當作列位址，第3到第0個位元當作行位址去查右邊那個表格。

## Slide 11
S-box Implementation
02
Look-up Functionality
Direct Logical Mapping
Composite Field Operation
Multiplicative Inverse + Affine Transformation
4
4
4
4
8
data_in
8
8
&
affine
data_out
12
Notes: 位元組替代轉換可以用兩種方式實現。第一種方式是查表法，將替代盒直接使用邏輯映射實現。第二種方式是直接使用邏輯運算實現，使用組合邏輯電路實現複合場運算

## Slide 12
S-box Implementation - Composite Field Operation
02
If , is the multiplicative inverse of .
From [11], the multiplicative inverse can be computed using Equation.
The irreducible polynomial is .
Source : E. NC Mui, “Practical Implementation of Rijndael S-Box Using Combinational Logic,” unpublished draft.
Multiplicative inverse
4
4
4
4
8
data_in
8
data_out
8
13
Notes: 如果一個數有乘法反元素，則它跟它的乘法反元素相乘就會得到單位元素。
由文獻11中提到的方程式3.1可以算出有限場的乘法反元素，由方程式導出的電路如下圖，但由於直接算出有限場GF(28)的乘法反元素的電路太過複雜，因此先透過一個同構電路將GF(28)轉換到GF(24)，在求出它在GF(24)上的乘法反元素，最後再透過反同構電路將GF(24)上的乘法反元素轉換為GF(28)上。

## Slide 13
S-box Implementation - Composite Field Operation
02
Affine transformation
14
Notes: 仿射運算的公式在上面，它的矩陣表示式如圖。

## Slide 14
S-box Implementation - Comparison
02
TSMC 0.18 Cell-base Library |  | 
Method | Direct Logical Mapping | Composite Field Operation
Gate Count | 1955 | 868
Propagation Delay | 2.60 ns | 4.64 ns
Method | Direct Logical Mapping | Composite Field Operation
Gate Count | 1955 | 868
Propagation Delay | 2.60 ns | 4.64 ns
55.6％
15
Notes: 上表為三種S-box實現方法在Virtex 7系列的XC7VX330T元件上的合成結果。由表可以得知使用直接邏輯映射使用的LUT少於複合場運算。因此，我們在FPGA上採取直接邏輯映射的方式實現。
下表為使用台灣半導體研究中心提供的TSMC 0.18 μm元件庫，在時脈週期為3.5 ns下使用兩種方法實現S-box的合成結果。由表可以得知，在ASIC的設計上使用複合場運算的方法在同樣的時脈週期下使用了更少的等效邏輯閘數量，節省了約55.6%。因此，我們在ASIC上採取複合場運算的方式實現。
POWER越高Propagation Delay越低；POWER差不多，但直接的比較高一點點

## Slide 15
AES Algorithm – Shift Rows
02
ShiftRows ()
16
Notes: 第二個是列位移轉換，列位移轉換是將狀態矩陣做列循環位移的運算，除了第一列不做改變以外，第二列會向左旋一個Byte，第三列會向左旋二個Bytes，第四列會向左旋3個Bytes。

## Slide 16
AES Algorithm – Mix Columns
02
MixColumns ()
17
Notes: 第三個是混合行轉換，進行轉換時，以狀態矩陣中的行字元為一個單位做運算，其中每個行字元包含四個多項式，將行字元與一固定多項式矩陣相乘。

## Slide 17
AES Algorithm – Add Round Keys
02
18
Notes: 最後一個是加入回合金鑰轉換，在加入回合金鑰轉換中，當前的狀態矩陣會與回合金鑰矩陣做互斥或運算，形成新的狀態矩陣，其中回合金鑰是由金鑰擴展程序產生。

## Slide 18
AES Algorithm – Key Expansion
02
19
Notes: 金鑰擴展程序是用來生成每回合需要使用的回合金鑰。
主要由RotWord、SuWord跟Rcon組成。
第一個使用的金鑰是原始金鑰，第二個開始使用的是擴展後的金鑰。
擴展金鑰的步驟是將前一筆金鑰經由RotWord這個模組做位元組左移，再由SubWord這個模組透過位元組替代轉換將其替換，接著Rcon這個模組會根據回合數算出該回合的回合常數。最後將運算完的值與第一個Word
主要由RotWord跟SuWord組成，RotWord的功能為行字元的位元組左旋，而SubWord的功能是接收一個行字元，並透過位元組替代轉換將行字元中每一個位元組轉換形成新的行字元。

## Slide 19
AES Module
02
AddRoundKey
SubBytes
ShiftRows
Key
MixColumns
KeyExpansion
CTR
counter
in
out
AES Controller
in_valid
out_valid
20
Notes: AES運算模組包含兩個AES-CTR運算單元與一個金鑰擴展程序單元。

## Slide 20
Karatsuba Multiplier - Traditional Multiplier
02
Resource Consumption :
21
Notes: 在GHASH運算單元中，有限場乘法器的實現方式對於晶片的資源使用有著很大的影響，使用傳統乘法器實現兩個128位元的大數相乘會造成大量的資源消耗，以傳統乘法器實現有限場乘法如右圖。
使用傳統乘法器實現大位元數有限場的乘法，他的邏輯閘使用量會是的量級。
在GHASH運算單元中，有限場乘法器的實現方式對於晶片的資源使用有著很大的影響，使用傳統乘法器實現兩個128位元的大數相乘會造成大量的資源消耗，以傳統乘法器實現有限場乘法如右圖。
使用傳統乘法器實現大位元數有限場的乘法，他的邏輯閘使用量會是 𝑂(𝑛^2 ) 的量級。

## Slide 21
Karatsuba Multiplier - Karatsuba Algorithm
02
22
Notes: Karatsuba演算法是一種快速乘法演算法，它被應用在大數的乘法上，以降低乘法的運算複雜度，提高運算效率，演算法的虛擬碼如右圖。
與傳統的乘法不同的是，Karatsuba演算法採用遞迴的方法，將兩個位元數很多的大數切成為原來位元數一半的數，並執行三次乘法以及搭配少量的加法與移位操作完成兩個大數的乘法。

## Slide 22
Karatsuba Multiplier - space complexity
02
…
(64,64) Multiplier
(64,64) Multiplier
(64,64) Multiplier
<< 64
<< 128
B
128
A
128
255
127
127
23

## Slide 23
Karatsuba Multiplier - Comparison
02
Type of multiplier | space complexity results
Traditional Multiplier | 16384
1st-order Recursion | 12800
2nd-order Recursion | 10496
3rd-order Recursion | 9344
4th-order Recursion | 9344
5th-order Recursion | 10640
6th-order Recursion | 13556
7th-order Recursion | 18659
Xilinx Virtex 7 XC7VX330T |  | 
Method | 3rd-order Recursion | 4rd-order Recursion
Resource | 4330 LUTs | 4228 LUTs
Delay Time | 4.473 ns | 4.629 ns
…
24

## Slide 24
Karatsuba Multiplier : Implementation
02
25

## Slide 25
Semiconductor Intellectual Property Core
02
26
Notes: 本論文實現的AES-GCM矽智財方塊圖如左圖所示。輸入輸出方面，使用了一條資料通道。
AES-GCM矽智財內部架構如右圖所示，整體架構包括初始向量編碼模組、CTR模式計數器模組、AES運算模組、GHASH運算模組與控制單元模組。

## Slide 26
Algorithmic-State Machine（ASM）
02
IDLE
H_KEY
ready == 1 && in_type == `KEY
key_reg ← in
aes_out_valid
hash_in_w ← aes_out
aes_in ← 128’h0
tag_reg ← in
1
1
0
0
J0
aes_out_valid
j0_reg ← aes_out
1
0
aes_in ← y0
mode == 1
tag_valid ← 1
tag_valid ← tag_reg == out
1
0
PRO
in_type
aes_out_valid == 1
aes_in ← y_reg
AAD
0
pc_ct_valid ← aes_out_valid
pc_ct_valid_bit ← in_valid_bit
pc_ct_out ← aes_out
PT || CT
1
rst
last == 1
&&
data_cnt == 15
out ← ghash_out ^ j0_reg
FINISH
0
1
27

## Slide 27
Implementation
02
FPGA
  Tool: Xilinx ISE 14.7
  Device: Virtex7 XC7VX330T
ASIC
  Tool: Design Compiler, IC Compiler
  Technology: TSMC 0.18 m
Synthesis
Behavior
Simulation
Static
Timing
Analysis
Implementation
Function test
Logic synthesis
Gate-level netlist
Translate
Map
Place & Route
Setup timing
Hold timing
Recovery timing
…
Post-Route
Simulation
Final test
28

## Slide 28
FPGA Implementation
02
Device： Xilinx Virtex 7 XC7VX330T (28nm)
Registers：2767
LUTs：8801
Slice：2815
Period：5.497 ns
Frequency：181.917 MHz
29

## Slide 29
ASIC Implementation
02
Chip Layout
Chip Specification | 
Process | TSMC 0.18 um
Chip area | 1417.345 1421.21
Core area | 1047.345 1051.26
Gates | 71.678 k
Frequency | 83.682 MHz
Temperature | 0 ℃ ~ 125 ℃
Voltage | 1.62 V ~ 1.98V
Core Power consumption | 19.1656 mW
I/O Pad Power consumption | 1.4866 mW
Chip Specification | 
Process | TSMC 0.18 um
Chip area | 
Core area | 
Gates | 71.678 k
Frequency | 83.682 MHz
Temperature | 0 ℃ ~ 125 ℃
Voltage | 1.62 V ~ 1.98V
Core Power consumption | 19.1656 mW
I/O Pad Power consumption | 1.4866 mW
30

## Slide 30
FPGA Implementation - Comparison
02
Design | Device | Max Frequency | Registers | LUTs | Slices | Throughput
Ours | Virtex 7 XC7VX330T (28) | 181.917 MHz | 2,767 | 8,801 | 2,815 | 1.294 Gbps
[22] | Virtex 7 XC7VX330T (28) | 222.568 MHz | 11,063 | 16,078 | 5,621 | 56.97 Gbps
[17] | SE5CSEMA4U23C6N (製程跟Virtex 6一樣) (40) | 50 MHz | 2,572 | 4,273 |  | 0.29 Gbps
[18] GCM1 | Virtex 4 XC4VLX40 (90) | 119 MHz |  |  | 13,523 | 15.23 Gbps
[18] GCM2 | Virtex 4 XC4VLX40 (90) | 161 MHz |  |  | 16,396 | 20.61 Gbps
Design | Device | Max Frequency | Registers | LUTs | Slices | Throughput
Ours |  | 181.917 MHz | 2,767 | 8,801 | 2,815 | 1.294 Gbps
[22] |  | 222.568 MHz | 11,063 | 16,078 | 5,621 | 56.97 Gbps
[17] |  | 50 MHz | 2,572 | 4,273 |  | 0.29 Gbps
[18] GCM1 |  | 119 MHz |  |  | 13,523 | 15.23 Gbps
[18] GCM2 |  | 161 MHz |  |  | 16,396 | 20.61 Gbps
31

## Slide 31
ASIC Implementation - Comparison
02
Design | Technology | Max Frequency | Gates | Throughput | Power
Ours | 0.18 | 83.682 MHz | 71.678 k | 0.595 Gbps | 19.1656 mW
[22] | 0.18 | 197.239 MHz | 348.986 k | 50.49 Gbps | 860.648 mW
[19] | 0.18 | 271 MHz | 498.658 k | 34.69 Gbps | 
[20] | 0.13 | 333.3 MHz | 297.542 k | 42.67 Gbps | 
[21] | 0.13 | 200 MHz | 600.44 k | 102.4 Gbps | 
Design | Technology | Max Frequency | Gates | Throughput | Power
Ours |  | 83.682 MHz | 71.678 k | 0.595 Gbps | 19.1656 mW
[22] |  | 197.239 MHz | 348.986 k | 50.49 Gbps | 860.648 mW
[19] |  | 271 MHz | 498.658 k | 34.69 Gbps | 
[20] |  | 333.3 MHz | 297.542 k | 42.67 Gbps | 
[21] |  | 200 MHz | 600.44 k | 102.4 Gbps | 
32

## Slide 32
教育性晶片下線
03
Advanced Encryption Standard (AES) - Decryption
Notes: 第三章主要是介紹在論文中我們做了哪些架構的最佳化跟哪些設計上的考量。

## Slide 33
Advanced Encryption Standard (AES) - Decryption
03
34
Controller
AddRoundKey
InvMixColumns
InvShiftRows
InvSubBytes
Ciphertext
KeyExpansion
Memory
Key_in
Specification | Test
Frequency（MHz） | 80
Power（mW） | 3.6221
Chip Size | 1180.48 X 1180.48
Gate counts | 61142
Specification | Test
Frequency（MHz） | 
Power（mW） | 
Chip Size | 
Gate counts | 61142
Notes: shmoo的縱軸是power，橫軸是frequency .18製程 溫度越低工作效率越好

## Slide 34
04
16-bit RISC Implementation
FPGA系統設計實務

## Slide 35
16-bit RISC Implementation
04
36
Notes: Q:最長的delay是哪一條?是跑什麼instruction的時候的scenario
LDR
這份作業是要做出一個risc，期中是用schematic拉出來，期末才是打code，老師是為了要讓我們知道coding對應到的實體電路會長怎樣(大概講一下電路圖，這塊在幹嘛這塊在幹嘛)

## Slide 36
16-bit RISC Implementation
04
37
Notes: Q:最長的delay是哪一條?是跑什麼instruction的時候的scenario
A:LDR
這份作業是要做出一個risc，期中是用schametic拉出來，期末才是打code，老師是為了要讓我們知道coding對應到的實體電路會長怎樣(大概講一下電路圖，這塊在幹嘛這塊在幹嘛)

## Slide 37
16-bit RISC Implementation
04
38
Notes: Q:最長的delay是哪一條?是跑什麼instruction的時候的scenario
這份作業是要做出一個risc，期中是用schametic拉出來，期末才是打code，老師是為了要讓我們知道coding對應到的實體電路會長怎樣(大概講一下電路圖，這塊在幹嘛這塊在幹嘛)

## Slide 38
其他成果與證書
05
Notes: 接下來這一章會呈現實現在FPGA跟ASIC上的結果，並與其他文獻做比較。

## Slide 39
其他成果與證書
05
TSRI Cell-Based IC Physical Design and Verification with IC Compiler ( 21 hours )
TSRI Logic Synthesis with Design Compiler ( 21 hours )
40

## Slide 40
Thanks for Your Attention
Notes: Q:定義 single cycle跟multiple cycle? A:single cycle就是一個cycle會把instruction跑完，而multi則是把一個instruction切分成幾個部分，所以會花到不只一個cycle

## Slide 42
Department of Electronic and Computer Engineering National Taiwan University of Science and Technology
面試簡報
面試者：林品妤
Notes: 以下是我的今天簡報的大綱，總共有7章，第一章會先介紹密碼學的背景；第二章會說明伽羅瓦域有限場的運算與AES-GCM演算法；第三章則會說明在此論文中做了哪些架構上的優化；接著在第四章中會針對IP中主要的每個大模組作介紹，第五章為模擬與文獻比較，最後則為結論、未來展望跟文獻參考。

## Slide 43
面試簡報
面試者：林品妤
Notes: 以下是我的今天簡報的大綱，總共有7章，第一章會先介紹密碼學的背景；第二章會說明伽羅瓦域有限場的運算與AES-GCM演算法；第三章則會說明在此論文中做了哪些架構上的優化；接著在第四章中會針對IP中主要的每個大模組作介紹，第五章為模擬與文獻比較，最後則為結論、未來展望跟文獻參考。

## Slide 44
Additional
07

## Slide 45
Finite-State Machine (FMS)
07
aes_out_valid == 1
IDLE
H_KEY
J0
PRO
FINISH
ready == 1
aes_out_valid == 1
in_type == `LEN
in_type != `LEN

## Slide 46
Block Cipher Operation
01
Electronic Code Book
Cipher Block Chaining
Cipher Feedbak
Output Feedback
Counter Mode
128n
…
Notes: 對稱式密碼學裡若是要對長訊息進行加解密，就會搭配使用區塊密碼工作模式。資料會被切割成許多相同位元長度的區塊進行處理，若是最後一個區塊不足就會使用填充方法將其補足。常見的區塊密碼工作模式有五種。
第一種是電子密碼本模式，每個加密區塊都是獨立的，故不會互相影響，加密速度很快，但因為加密完的數值都會一樣，所以安全性不足。
第二種是密碼區塊連結模式，增加了初始向量的作為第一個加密區塊的輸入參數，且每個區塊的加密都需要使用到前一個加密區塊的輸出，改善了電子密碼本模式的缺點。
前兩個的加解密需使用不同的演算法。
接下來提到的三種模式其加解密都是使用相同的加密演算法進行加解密。
第三種是密文反饋模式，也會使用到初始向量和前一個密文，適合於需要即時處理的應用場景。
第四個是輸出反饋模式，具有良好的錯誤傳播特性，若是明文的某個位元出錯，只會影響到該密文的輸出，其他不會影響到，但因為無法平行處理，導致效能較差。
第五個是計數器模式，引入一個計數器，可以保證任意時間不會產生重複的輸出，其流程是將一個不斷遞增的計數器作為加密演算法的輸入，並將輸出結果與每一筆明文進行互斥或運算得到相對應的密文。這個模式使得硬體設計上可以實現平行處理，增加吞吐量，而加解密共用的架構，硬體資源的使用也降低。

## Slide 47
Galois Field
02
GF definition
  For example can be represented as
Addition Operation
Multiplicative Operation
  In the AES algorithm, an irreducible polynomial is
Notes: 在AES-GCM演算法中，加密以及身分驗證都會使用到伽羅瓦有限場中的運算，伽羅瓦有限場簡稱GF。
在AES演算法中，數值的運算是建立在伽羅瓦有限場GF(28)之下，運算的資料以一個Byte為單位，也就是八個位元，每個Byte代表了在GF(28)這個有限場中的一個元素，而且每個元素皆可以對應於一個一元七次多項。例如：
加法運算在有限域中，定義為兩個元素中相同次方的係數相加並做模2運算，即對應元素之間進行位元的互斥或（以符號⨁表示）運算
乘法運算為在GF(2^8)中的相乘結果必須在GF(2^8)的集合內，但相乘可能會產生溢位的問題，為了解決溢位問題，則須將相乘結果再做模運算（Modulo）一個不可分解的多項式 m(x)。

## Slide 48
Message Authentication Code
01
Authentication
Authentication
&
Encryption
C： MAC Function
K ：Key
M：Message
Notes: 訊息在傳輸時，可能會遭受到非法的攔截或竄改，導致接收方接收到錯誤的訊息。所以為了避免發生這樣的狀況，可以使用訊息認證碼來確認接收到的資料是否正確。認證碼只作為訊息的認證，不會對訊息加密。
訊息認證碼是由金鑰與訊息作為特定演算法的輸入，產生固定長度的認證碼。當傳送方想要傳送一段訊息時，訊息先經過訊息認證函數後生成一段MAC，並附加在訊息後進行傳輸；當接收方收到訊息後，將不含MAC的訊息，透過訊息認證函數生成相對應的MAC，並與傳送方傳送來的MAC進行比較，如果一樣，就能保證這段訊息是來自合法的傳送方，且沒有遭到竄改。
當傳送方如果同時有訊息加密與認證的需求，就必須與加密演算法進行搭配，在進行加密的同時也對訊息進行認證，同時保證了訊息的機密性與完整性，認證加密的方式分為兩種，一種是認證綁定明文的方式，也就是MAC是由明文生成的，另一種則是認證綁定密文的方式。
在AES-GCM演算法的加密中，明文由AES-CTR模式進行加密後，再將密文輸入GHASH雜湊函數生成MAC，屬於認證綁定密文的方式。

## Slide 49
AES-GCM Algorithm – Input/Output
02
Encryption
  4 inputs: IV、Key、AAD、Plaintext
  2 outputs: Ciphertext、Tag
Decryption
  5 inputs: IV、Key、AAD、Ciphertext、Tag
  1 outputs: Plaintext/FAL
Notes: 接著我們來介紹本篇論文的核心---AES-GCM加密演算法，在進行認證加密之前，需要先利用AES演算法對128位元的數值0進行加密運算得到雜湊金鑰H，接著進行初始向量的編碼得到J0，再將J0加一作為GCTR的ICB輸入以進行加密取得密文。
接著將密文搭配雜湊金鑰H進行GHASH的運算，運算後的結果與J0加密後的數值做互斥或後即可得到最終的標籤。

## Slide 50
AES-GCM Algorithm - Encryption
02
Let
Define a block as follows :
If , then let
If , then let , and
let
For ,
Let
Let and
For ,
Let
Let
IV
Plaintext
Ciphertext
AAD
H
Tag
15
Notes: 接著我們來介紹本篇論文的核心---AES-GCM加密演算法，在進行認證加密之前，需要先利用AES演算法對128位元的數值0進行加密運算得到雜湊金鑰H，接著進行初始向量的編碼得到J0，再將J0加一作為GCTR的ICB輸入以進行加密取得密文。
接著將密文搭配雜湊金鑰H進行GHASH的運算，運算後的結果與J0加密後的數值做互斥或後即可得到最終的標籤。

## Slide 51
AES-GCM Algorithm - Decryption
02
Let
Define a block as follows :
If , then let
If , then let , and
let
For ,
,
Let
Let
If , then return P else return FAIL
IV
Plaintext
Ciphertext
AAD
H
FALL
16
Notes: AES-GCM的解密與加密的步驟大部分相同，差別在於圖中藍底的部分。
步驟6是指GCTR的輸入在解密時要換成明文輸入，GCTR的輸出則變成明文。
步驟八則是比對運算出來的標籤跟輸入的標籤是不是相等，如果不相等，就代表這次的認證是失敗的，訊息可能在傳輸的途中被竄改過或發生過錯誤。

## Slide 52
GCTR Algorithm
02
If X is the empty string, then return the empty string as Y .
Let
Let denote the unique sequence of bit strings such that ； are complete blocks
Let
For ,
For ,
Let
For
CB
17
Notes: GCTR演算法在AES-GCM加密演算法中負責訊息加密的功能，其演算法本質上與AES-CTR模式相同。
在演算法中的ICB是計數器的初始值，它會不斷的遞增並作為AES演算法的輸入，並將輸出結果與每一筆明文進行互斥或運算就可以得到相對應的密文。

## Slide 53
GHASH Algorithm
02
Let denote the unique sequence of blocks such that
Let
For ,
Return
18
Notes: 位元長度為128m的一段資料
AES-GCM演算法主要由GHASH演算法與GCTR演算法組成。
GHASH演算法在AES-GCM演算法中負責訊息認證的功能，在演算法中，首先將資料分成m段的資料區塊，每段區塊的長度都是128位元，接著第一段區塊會與雜湊金鑰H相乘後再跟第二段區塊相加，相加的結果再跟H相乘，以此類推直到最後一段區塊運算結束，最後得到的結果即是GHASH的雜湊值。

## Slide 54
Design Analysis and Consideration
03
01
Design analysis & consideration
S-box Implementation
Karatsuba Multiplier
02
02
01
02
Notes: 在論文中分析並提出改進的主要有2個地方，第一個是S-Box的實作，第二個是能節省硬體資源的有限場乘法器的優化設計。

## Slide 55
S-box Implementation - Composite Field Operation
02
Source : E. NC Mui, “Practical Implementation of Rijndael S-Box Using Combinational Logic,” unpublished draft.
22
Notes: 這些電路是乘法反元素電路的子模組電路。

## Slide 56
S-box Implementation - Composite Field Operation
02
The multiplicative inverse in GF() is too complex to compute.
We transform GF() to GF() via an isomorphic function, .
Isomorphic function
Inverse isomorphic function
21
Notes: 同構電路跟反同構電路都屬於有限場的矩陣運算，化簡後的結果如圖。

## Slide 57
S-box Implementation - Comparison
02
Xilinx Virtex 7 XC7VX330T |  | 
Method | Direct Logical Mapping | Composite Field Operation
Resource | 65 LUTs | 97 LUTs
Delay Time | 2.288 ns | 2.995 ns
TSMC 0.18 Cell-base Library |  | 
Method | Direct Logical Mapping | Composite Field Operation
Gate Count | 1955 | 868
Delay Time | 2.60 ns | 4.64 ns
Power | 3.1345 mW | 3.0480 mW
Method | Direct Logical Mapping | Composite Field Operation
Gate Count | 1955 | 868
Delay Time | 2.60 ns | 4.64 ns
Power | 3.1345 mW | 3.0480 mW
32.9％
55.6％
24
Notes: 上表為三種S-box實現方法在Virtex 7系列的XC7VX330T元件上的合成結果。由表可以得知使用直接邏輯映射使用的LUT少於複合場運算。因此，我們在FPGA上採取直接邏輯映射的方式實現。
下表為使用台灣半導體研究中心提供的TSMC 0.18 μm元件庫，在時脈週期為3.5 ns下使用兩種方法實現S-box的合成結果。由表可以得知，在ASIC的設計上使用複合場運算的方法在同樣的時脈週期下使用了更少的等效邏輯閘數量，節省了約55.6%。因此，我們在ASIC上採取複合場運算的方式實現。

## Slide 58
GHASH Module
04
A
GF multiplier
128
in
hash_in
ghash_out
128’d1
B
4

## Slide 59
AES-GCM Datapath Module
02
AES Module
AES-CTR Counter Module
IV Encoder Module
AES
GHASH
KeyExpansion
add0
+1
encode
y
in
len(A)
len(C)
64
64
128
j0
Tag
in_valid_bit
Compare
out
tag_valid
IV
31
Notes: AES-GCM資料路徑模組包含一個初始向量編碼模組、兩個AES-CTR計數器模組、一個AES運算模組、一個GHASH運算模組與數組資料輸入輸出暫存器，

## Slide 60
Test Pattern
05
Test Pattern 1 – mode | Test Pattern 1 – mode 0 (加密) | 
I/O | Variable | Hexadecimal Value
Input | Key | feffe9928665731c6d6a8f9467308308
 | IV | cafebabefacedbaddecaf888
 | AAD | feedfacedeadbeeffeedfacedeadbeef abaddad2
 | Plaintext | d9313225f88406e5a55909c5aff5269a 86a7a9531534f7da2e4c303d8a318a72 1c3c0c95956809532fcf0e2449a6b525 b16aedf5aa0de657ba637b39
Output | Ciphertext | 42831ec2217774244b7221b784d0d49c e3aa212f2c02a4e035c17e2329aca12e 21d514b25466931c7d8f6a5aac84aa05 1ba30b396a0aac973d58e091
 | Tag | 5bc94fbc3221a5db94fae95ae7121a47

## Slide 61
Simulation Result – FPGA（Post-Route）
05
Plaintext input & ciphertext output
Encryption
Pre-input
IV
Key
AAD
Plaintext
Ciphertext
Tag

## Slide 62
Simulation Result – FPGA（Post-Route）
05
Ciphertext input & paintext output
Decryption
Pre-input
IV
Key
AAD
Ciphertext
Plaintext
Tag

## Slide 63
Simulation Result – ASIC（ICC）
05
Decryption
Encryption
Ciphertext
Tag
IV
Key
Plaintext
AAD
Plaintext
IV
Key
AAD
Ciphertext
Tag

## Slide 64
Conclusion and Future Work
06
AES algorithm
  FPGA: Use direct logic mapping to save approximately 32.9% of LUTs.
  ASIC: Utilize composite field operations to save about 55.6% of equivalent logic gates.
GHASH module:
  Implement a finite field multiplier using Karatsuba algorithm to save around 50.7% of hardware resources.
Future research
  Coordinate module designs to reduce critical path delay and improve overall throughput.
  Analyze power consumption of small modules and incorporate clock gating and control signals to minimize unnecessary register switching activity, reducing dynamic power consumption.
  Develop a low-area and low-power AES-GCM hardware architecture.