## Slide 1
學生：蘇柏丞
指導教授：林銘波 博士
陳郁堂 博士
Design and Implementation of a Hardware Accelerator IP for Post-Quantum Cryptography ML-DSA Compatible with the AXI-4 Interface

## Slide 2
Contents
02
Algorithms
03
Related Work
04
Architecture
05
Implementation & Simulation
01
Introduction
06
07
Conclusion & Future Work
References

## Slide 3
Introduction
01

## Slide 4
Background
Quantum computer with Shor's algorithm v.s. public-key cryptosystem
Post-quantum cryptography (PQC)
National Institute of Standards and Technology (NIST) selects ML-DSA as a post-quantum encryption standard
Previously known as CRYSTAL-DILITHIUM
RSA/ ECC
quantum computer
Shor
Attack
PQC
ML-DSA
Notes: 近年來隨著量子電腦的發展，我們熟知的公鑰系統如 RSA 和 ECC 正面臨嚴重威脅，原因在於量子電腦搭配 Shor 演算法，被證明能有效破解這些基於大數分解與橢圓曲線困難性的加密系統。因此，NIST 從 2016 年起啟動後量子加密標準化流程，在歷經多輪評選後，於 2024 年確定選出 ML-DSA作為其中一種數位簽章標準，而其前身為CRYSTAL-DILITHIUM）。

## Slide 5
ML-DSA
Defines method for generating digital signatures
Based on the worst-case hardness of module lattice problems (MLWE & SelfTargetMSIS)
Uses Fiat-Shamir with Aborts for non-interactive signature generation
Ensure signature and error stay within bounds using rejection sampling
Advantages include fast arithmetic operations, efficient encryption, and compact signatures
Commitment
Challenge
Response
Aborts
Notes: ML-DSA 是一種用於抵抗量子攻擊的數位簽章機制，其核心安全性是建立在模組格子問題的最壞情況困難性之上，包括：
MLWE 問題（Module Learning with Errors），主要用於防止私鑰被攻擊者還原；
SelfTarget-MSIS 問題（Self-Targeted Module Shortest Integer Solution），則用於防止簽章偽造。
ML-DSA 採用了 Fiat-Shamir with Aborts 的設計，使得整體簽章流程可以在不互動的情況下安全完成。
在隨機性方面，它不使用傳統的離散高斯分布，而是改用均勻抽樣，搭配拒絕採樣（Rejection Sampling）確保簽名範圍內的正確性，這也使其實作能以常數時間完成。
整體來說，ML-DSA 的優點包括：快速的算術運算、高效的加密性能，以及緊湊的簽章大小，非常適合部署在嵌入式裝置與資源受限的環境中。

## Slide 6
MLWE (Module Learning with Errors)
Setup:
Modulus 𝑞 = 7
Public Matrix
Secret vectors ​ and ​
Calculation Steps:
Calculate:
Add the secret vector ​ to the result and take modulus 𝑞:
The public data is the matrix 𝐴 and the result vector 𝑡:
Notes: 這邊我們用一個簡單的數值例子來說明 MLWE 問題。
首先，我們設定模數 q = 7，並隨機產生一個 2×2 的公開矩陣 A，還有兩個 2 維向量 s₁ 與 s₂，分別代表秘密訊息與誤差項。
接著進行運算：
先將 A 乘上秘密向量 s₁；
再加上誤差向量 s₂；
最後對結果進行模 q 運算，得到公開向量 t。
在這個例子中，我們最後得到的公開資料是 A 和 t，這兩者組合起來就是 MLDSA 使用的公鑰。
這個設計的核心安全性就在於：即使攻擊者知道 A 和 t，也很難反推出原本的 s₁，因為其中的誤差 s₂ 是隨機加入的，而且其值不公開。
更進一步，當我們將這個問題放到多項式環 ℤ_q[x]/(xⁿ + 1) 上時，矩陣與向量的每個元素其實都是長度 256 的多項式，這讓整個反推出 s₁ 的難度呈指數增加，因此可確保 ML-DSA 的密鑰安全性。

## Slide 7
SelfTargetMSIS (Self Target Module Shortest Integer Solution)
Setup:
Modulus q = 17
Public Matrix:
Self-defined target vector:
Attempt to Solve:
Assume a vector 𝑧:
Calculate and take modulus 𝑞:
Problem:
Find short integer vector such that
< 3
Not a valid solution
Notes: 這裡我們用一個小型數值例子來說明 MSIS 問題的難度。首先，我們選一個質數模數 q = 17，再隨機產生一個 2×3 的公開矩陣 A，以及一個自行設定的目標向量 w。MSIS 問題的目標是要找到一個整數向量 z，讓 A·z ≡ w (mod q)，同時 z 的範數要夠小（例如每個元素小於 3）。為了嘗試解這個問題，我們隨機假設 z = [1, 1, 1]，把它代入 A·z 進行模運算。結果發現算出來的向量 [8, 11] 並不等於我們設定的目標向量 [6, 4]。這顯示：即使在這麼小的參數下，想用隨機猜測的方式來找到符合條件的 z，都非常困難。更別說在 ML-DSA 中，我們是把這個問題放到多項式環 𝑍_q[x]/⟨xⁿ+1⟩ 中，維度更高，結構更複雜。這樣的設計，讓攻擊者難以找到合法的 z，從而無法偽造出有效簽名，保證了系統的安全性。

## Slide 8
Fiat-Shamir with Aborts
Commitment
1st Rejection
Challenge
Response
Hint
2nd Rejection
False
Ture
Ture
False
Signature
signer
Message
Private key
Hash
Signature
processing
Notes: ML-DSA 是一種類 Schnorr 簽名，會使用Fiat-Shamir With Aborts方法來確保簽名的安全性，在MLDSA當中具體的流程如下。 承諾:簽名者生成隨機向量𝑦∈𝑅𝑞ℓ ,他的係數相對較小，再gama1-1到負gamma1之間，計算承諾值w=Ay並對其進行四捨五入得到w1，向驗證者提供w1作為簽名承諾的一部分
挑戰:根據承諾 𝑤1 以及待簽名的消息代表 𝜇 生成Challenge。這個Challenge 𝑐是通過對 𝑤1 和Message 𝜇 進行雜湊得到的，確保了隨機性和不可預測性
響應:簽名者使用挑戰 𝑐 計算響應 𝑧=𝑦+𝑆1⋅𝑐，其中 𝑆1是私鑰的一部分。
使用拒絕抽樣來檢查 𝑧是否符合特定的係數範圍。如果不符合，就重新生成新的 𝑦 並重複此過程，直到得到符合條件的 𝑧。
提示值計算:為了使驗證者能夠從 𝑧和壓縮的公鑰值 𝑡1中重建承諾值 𝑤1​ ，簽名者還必須計算一個提示值 ℎ∈𝑅𝑞𝑘​ 並將其包含在簽名中。這是為了保證驗證者在驗證時有足夠的資訊進行重建。
組合簽名:最終簽名由三部分組成：四捨五入後的承諾 𝑤1 、響應 𝑧和提示值 ℎ。
拒絕抽樣二次驗證:為了確保簽名的正確性，第二階段的拒絕抽樣必須進行（在 Algorithm 7 的第 28 行所述），以進一步減少簽名值中任何偏差。

## Slide 9
Algorithms
02

## Slide 10
Algorithm
Key generation (KeyGen)
Signature generation (Sign)
Signature verification (Verify)
Symbols
ξ : random seed
pk : public key
sk : secret key
M' : hash message
rnd : random number
σ : signature
Notes: Key generation:首先會利用哈希擴充函式產生隨機種子zeta，並丟入KeyGen當中，最後經過上面提過的MLWE的方式計算出公鑰以及私鑰
Signature generation:會將私鑰以及訊息還有隨機值rnd丟入Sign當中，那他會經過上面提過的SelfTargetMSIS的方式去計算出簽章，那我們會使用拒絕採樣的方式去檢查設計出來的簽章的安全度是否符合規定，不符合的話就從頭重新設計一個簽章
Signature verification:會將供鑰與訊息以及簽章丟入Verify當中，Verify會去將比較值提取出來，並將訊息進行處理，如果處理過後的值與比較值相同，則驗證成功

## Slide 11
Key generation (KeyGen)
Compute three seeds using the random seed
Generate the public matrix using the seed
Generate the secret vectors and using the seed
Compute , and decompose into a high-order part and a low-order part
Compute
Construct and

## Slide 12
Signature generation (SignGen)
Derive and from the secret key , and regenerate the matrix
Compute message digest , then use it to compute the random seed
Generate a random vector compute and extract commitment
Compute , then apply SampleInBall to generate the challenge
Compute response ; If invalid, repeat from step 3
Compute; If invalid, repeat from step 3
Generate the hint value
Output the signature
Rejection
Sample

## Slide 13
Signature verification (SignVer)
Regenerate the matrix using the seed 𝜌
Compute message digest
Extract from the signature , then apply SampleInBall to generate the challenge
Reconstruct using the ℎ, and function
Compute
If and is valid, and the re-derived challenge matches the original , then the signature is valid

## Slide 14
Related Work
03
AXI-4 structure
SHA-3 structure
Modular Reduction structure
NTT structure

## Slide 15
AXI - Interface
AXI4-Lite : Sends control commands
AXI4-Stream Input (Dual Channels)
  s_axis_a : Feeds data to Keccak core for hashing
  s_axis_b : Provides computation data
AXI4-Stream Output : Streams out public keys, private keys, signatures, and verification results
Notes: 這張圖展示了我們系統的 AXI 介面整合架構，分為三個主要區塊：AXI4-Lite、AXI4-Stream Input，以及 AXI4-Stream Output。
首先，AXI4-Lite 介面主要負責控制訊號的傳送，也就是像 start、mode 等指令設定，透過標準的寫入與讀取通道與外部主機溝通。
再來，我們的 AXI4-Stream Input 採用雙通道設計：
第一組通道 s_axis_a 專門提供輸入給 Keccak 雜湊核心，通常用於訊息雜湊或隨機種子擴展。
第二組 s_axis_b 則是供應其他主要計算所需的資料，例如私鑰、多項式等。
最後，AXI4-Stream Output 用來將計算結果輸出，包括產生的公鑰、私鑰、簽章資料，甚至是驗證結果等，都是經由 m_axis 通道串流輸出。
中間這個方框是我們頂層模組 MLDSA_AXI_TOP，負責整合所有 AXI 訊號並對應到內部的運算邏輯。透過這種 AXI 架構設計，我們的系統可以輕鬆地對接其他 SoC 或嵌入式平台，達到高彈性與高整合度的硬體加速器設計。

## Slide 16
SHA-3 - Security Strength
Function | SHA3 Primitive | Output Size | Security Strengths in Bits |  | 
 |  |  | Collision | Preimage | 2nd Preimage
Cryptographic Hash Function | SHA3-224 | 224 | 112 | 224 | 224
 | SHA3-256 | 256 | 128 | 256 | 256
 | SHA3-384 | 384 | 192 | 384 | 384
 | SHA3-512 | 512 | 256 | 512 | 512
Extendable-Output Function | SHAKE128 | d | min(d/2, 128) | ≥ min(d, 128) | min(d, 128)
 | SHAKE256 | d | min(d/2, 256) | ≥ min(d, 256) | min(d, 256)
Variable
Size
Preimage Resistant
Second Preimage Resistant
Pseudo-
Randomness
Collision Resistant
Characteristics of the hash function:
Security strengths of the hash function:
Notes: 首先，我們先看到上半部的特性列出幾個關鍵詞，包括：
可變長度輸入與輸出，SHA-3 支援處理任意長度的訊息。
強碰撞防禦（Collision Resistance），代表幾乎不可能找到兩筆不同的資料，它們的雜湊值卻一樣。
原像防禦（Preimage Resistance），也就是說，從雜湊值反推回原始資料是非常困難的。
第二原像防禦（Second Preimage Resistance），當給定一筆資料時，要找到另一筆資料雜湊值相同也幾乎不可能。
最後是 假亂數性（Pseudorandomness），代表雜湊輸出在統計上具有隨機性，無法預測。
接著我們看表格的下半部，這裡分為兩大類：
前四列是屬於 加密雜湊函數（Cryptographic Hash Function），像是 SHA3-224、SHA3-256 等，它們的輸出長度是固定的。
最後兩列是屬於 可擴展輸出函數（Extendable Output Function），像是 SHAKE128 和 SHAKE256，它們的輸出長度是可以自訂的，這在很多密碼應用裡面非常實用。
每個函數對應的安全強度會根據輸出長度有所不同，像 SHA3-256 的碰撞強度就是 128 bit，原像與第二原像都是 256 bit。至於 SHAKE 系列，則會根據實際輸出長度 d 來計算強度，比如 SHAKE256 最多可以給到 256-bit 的安全性。

## Slide 17
SHA-3 - KECCAK-p
b | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600
w | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
l | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
For 𝑏=1600, the KECCAK family is referred to as KECCAK[c]:
KECCAK[c]=SPONGE[KECCAK−p[1600, 24], pad10∗1, 1600−c]
Given an input bit string N and an output length d:
KECCAK[c](M, d)=SPONGE[KECCAK−p[1600, 24], pad10∗1, 1600−c](M, d)
Ex: SHAKE-256
r ( 1088 bits ) c ( 768 bits )
b ( 1600 bits )
P0
000 …00
c ( 512 bits )
Notes: 這頁簡報介紹的是 SHA-3 的核心雜湊結構，也就是 KECCAK-p permutation，而這整個架構的基礎是三個參數：b、w、l。
首先，b 是 KECCAK 狀態的總位元數，我們這裡採用的是最常見的設定，b = 1600，也就是整個內部狀態有 1600 個 bits。這些位元會再被分成兩個部分：前 r 個是 rate，也就是每輪可以輸入或輸出的位元數；剩下的 c 則是 capacity，用來保留內部安全性。在 SHAKE256 中，這兩個值分別是 r = 1088 和 c = 512，加起來就是 b = 1600。
接著是 w，它代表的是每個 lane 的寬度，或者說是單一資料通道的長度，這個值是由 b 除以 25 得到的，因為 KECCAK 的狀態是一個 5×5 的格子，共有 25 條 lanes，所以 w = b / 25 = 64。這些 lane 會堆疊成三維的狀態陣列，也就是我們左下角圖示看到的那個 cube 狀結構。
再來是 l，它是 w 的以二為底的對數，也就是 l = log₂(w)。我們這邊是 w = 64，所以 l = 6。這個值會直接影響到 permutation 要執行的輪數，也就是 12 + 2l，像我們這邊就是 12 + 2×6 = 24 rounds。這也就是為什麼 SHA-3 常寫作 KECCAK-p[1600, 24]。
畫面中央的表格列出了不同 b 值下對應的 w 和 l 值，讓設計者可以根據應用選擇不同的安全參數。
右邊這條公式說明 KECCAK[c] 是怎麼組成的，它就是一個 sponge function，使用 KECCAK-p[1600, 24] 作為核心 permutation，搭配 pad10*1 做 padding，透過吸收與擠壓兩階段處理資料。
最後右下角列出各種 SHA-3 與 SHAKE 函數對應的參數範例，例如 SHA3-256 就是 KECCAK[512] 加上兩個後綴位元 01；而 SHAKE256 則是 KECCAK[512] 加上四個位元 1111。這些後綴是為了 domain separation，也就是避免不同應用產生相同雜湊值。
整體來說，b、w、l 這三個參數定義了 KECCAK 核心結構的大小與行為，並且直接影響演算法的安全性與效能表現。

## Slide 18
SHA-3 - Sponge Construction
Sponge Construction: This structure is composed of absorbing phases and squeezing phases
Padding: The padding algorithm (pad10*1)
Function: The internal function used to process each input block include θ, ρ, π, χ, and ι
Ex: SHAKE-256
r ( 1088 bits ) c ( 768 bits )
b ( 1600 bits )
P0
000 …00
c ( 512 bits )
Notes: 在這張投影片中，我們介紹 SHA-3 採用的海綿結構（Sponge Construction），這是一種兩階段的資料處理方式：
第一階段是 absorbing phase（吸收階段） 在這個階段，輸入資料會先透過 padding（這裡是 pad10*1 演算法）填充，接著被切割成 r位元的區塊，一一與內部狀態進行 XOR，再交由內部函數 f處理。每處理一次，就更新一次內部狀態 sss。
第二階段是 squeezing phase（擠壓階段） 當吸收完畢後，我們開始從狀態中擷取輸出。如果雜湊輸出長度 lll 小於等於 rrr，我們可以直接取出狀態的前 lll 位；否則，就會重複呼叫 fff 函數，不斷更新狀態並取得前 rrr 位輸出，直到累積足夠長度為止。
接著右上角是以 SHAKE-256 為例：
其狀態大小為 b=1600b = 1600b=1600 bits，
其中 r=1088 bits 是輸入資料與輸出資料的比特率（Rate），
c=512 bits 則是容量（Capacity），代表安全性參數。
最下面這張圖就展示了從 Padding、分段、吸收、到擠壓的整個處理流程。
另外 SHA-3 的內部運算函數由五個操作組成：
θ、ρ、π、χ、ι\theta、\rho、\pi、\chi、\iotaθ、ρ、π、χ、ι 這些操作共同實現了類似區塊加密中的非線性與混淆功能，保證輸出的不可逆性與擾動性。

## Slide 19
SHA-3 - Padding
Simple padding : The filling method is to pad10(0*)
Multi-rate padding : The filling method is to pad10(0*)1
The padding rule for KECCAK uses multi-rate padding
Ex: SHAKE-256 r = 1088 bits
n = 10496 bits
k = = 10
p = mod 1088 = 704
Ex: SHAKE-256
r ( 1088 bits ) c ( 768 bits )
b ( 1600 bits )
P0
000 …00
c ( 512 bits )
100…0001
Notes: 這一頁介紹的是 SHA-3 的 padding，也就是訊息填充的規則。SHA-3 採用的是所謂的 multi-rate padding 方法，填充格式是 pad10*1，意思就是：先加上一個 1，然後補上適量的 0，最後再加上一個 1，讓整個填充後的長度變成 rate 的整數倍。
在簡報上方，我們也順便提到另一種比較簡單的填充法叫做 simple padding，它只加 pad10(0*)，就是只有一個結尾 1，但 SHA-3 沒有使用這種方式。
右邊以 SHAKE-256 為例來說明整體參數：
SHAKE-256 是基於 b = 1600 的 KECCAK 結構，其中：
  r = 1088（rate）
  c = 512（capacity）
假設今天輸入訊息長度是 n = 10496 bits，
我們要把這些 bits 分段，每段是 r = 1088 bits，所以可以切成：
k=⌈104961088⌉=10 段k = \left\lceil \frac{10496}{1088} \right\rceil = 10\text{ 段}k=⌈108810496​⌉=10 段
不過實際上只滿了 9 段多一點，因為：
10496mod 1088=70410496 \mod 1088 = 70410496mod1088=704 所以最後第 10 段只有 704 bits 是原始訊息，剩下的就需要用 padding 補上。
這裡右上角也畫了一個簡單的補碼例子，像是 100...0001，這種開頭一個 1、中間全是 0、最後一個 1 的形式，這就是 pad10*1 的格式。
而在下方這個流程圖中，從原始訊息開始，先進行切割，每段長度都是 r，最後一段若不足 r 就補上 padding，變成完整的區塊 P₀ 到 Pₖ₋₁。這些區塊會一一被吸收到 KECCAK-p 狀態中，成為 sponge 結構的「吸收」階段輸入。

## Slide 20
SHA-3 - Function
Notes: KECCAK-p[b, nr]的一輪由五個fuction的步驟組成：theta（θ）、rho（ρ）、pi（π）、chi（χ）和iota（ι）。算法的每次迭代過程接受一個1600位的狀態，該狀態由一個5x5的64位字矩陣組成，表示系統的當前狀態，並生成一個新的更新狀態矩陣作為輸出。除了映射函數iota有一個第二個輸入變量，即稱為輪次索引的整數外，其他步驟均只有一個輸入。

## Slide 21
SHA-3 - Theta 𝛉
C[x] = A[x, 0] ⊕ A[x, 1] ⊕ A[x, 2] ⊕ A[x, 3] ⊕ A[x, 4] ∀ x in 0...4
D[x] = C[x − 1] ⊕ ROT(C[x + 1], 1) ∀ x in 0...4
A[x, y] = A[x, y] ⊕ D[x] ∀ (x, y) in (0...4, 0...4)
Notes: 這頁講的是 SHA-3 中五個核心 permutation 步驟的第一步
Theta（θ）函數的作用是針對整個狀態做 column-wise 的資訊擴散（diffusion），讓每個 bit 都能受到其他 bit 的影響，強化雜湊的非線性特性。
第一步是計算 column parity，也就是每一個 x 方向的直立 column 做 XOR。 這裡定義一個暫存變數 C[x]，把固定 x、所有 y 的五個值做 XOR
第二步是計算 D[x]，也就是對 C[x-1] 和 C[x+1] 的 rotated 值做 XOR，這邊的 rotation 是 circular shift 1 bit
第三步就是實際更新狀態陣列，對該位置的值與剛剛算出來的 D[x]做XOR
用圖例說明剛剛的三步驟

## Slide 22
SHA-3 - Rho 𝝆 and Pi 𝝅
B[y, 2x + 3y] = ROT(A[x, y], r[x, y]) ∀ (x, y) in (0...4, 0...4)
 | x = 3 | x = 4 | x = 0 | x = 1 | x = 2
y = 2 | 25 | 39 | 3 | 10 | 43
y = 1 | 55 | 20 | 36 | 44 | 6
y = 0 | 28 | 27 | 0 | 1 | 62
y = 4 | 56 | 14 | 18 | 2 | 61
y = 3 | 21 | 8 | 41 | 45 | 15
Notes: SHA-3 permutation 中的第 2 跟第 3 個步驟，也就是 Rho（ρ）與 Pi（π） 函數
Rho 的作用是對每一個 lane（也就是固定 x、y 位置下的一整條 z 軸 bit）進行 cyclic bit rotation，讓每個位置的資料沿 z 軸方向做不同位元數量的旋轉，其中 r[x, y] 是根據演算法規定的固定旋轉位移表，我們下方也列出來了這個對應表，像是 (x=0, y=0) 的位置旋轉 0 位元，而 (x=1, y=0) 就旋轉 1 位元，其他位置則依表格中對應。
Pi，它的功能是對三維空間中的 lanes 做重新排列，也就是把狀態陣列中 (x, y) 位置的 lane，放到新位置 (y, 2x+3y mod 5)。
我將兩個function一起實現，因此狀態陣列中 (x, y) 位置的 lane經過 r[x,y] 的位移後，在經過旋轉放到新的位置，會造成整個三維空間變成上下扭動的狀態。

## Slide 23
SHA-3 - Chi 𝛘
A[x, y] = B[x, y] ⊕ ((NOT B[x + 1, y]) AND B[x + 2, y]), ∀ (x, y) in (0...4, 0...4)
Notes: SHA-3 permutation 的第 4 個步驟Chi（χ）函數，這是整個算法中加入**非線性混淆（non-linear mixing）**的關鍵。
從公式中可以發現他是針對每一列固定的 y 值，也就是 row 層進行操作，對於每個 x∈0…4，它會根據自己與右邊兩個鄰居的值來更新自己。根據圖來說明的話就是原值 XOR 上 (not B[x+1, y] AND B[x+2, y])，它讓整個資料空間變得難以預測，有效抵抗線性分析與差分攻擊。
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 24
SHA-3 - Iota 𝜾
The round constant for each round is generated by a linear feedback shift register (LFSR)
A[0, 0] = A[0, 0] ⊕ RC
The bits corresponding to 63, 31, 15, 7, 3, 1, and 0 are extracted
Round | Constant | Round | Constant
0 | 0000_0000_0000_0001 | 12 | 0000_0000_8000_808B
1 | 0000_0000_0000_8082 | 13 | 8000_0000_0000_008B
2 | 8000_0000_0000_808A | 14 | 8000_0000_0000_8089
3 | 8000_0000_8000_0000 | 15 | 8000_0000_0000_8003
4 | 0000_0000_0000_808B | 16 | 8000_0000_0000_8002
5 | 0000_0000_8000_0001 | 17 | 8000_0000_0000_0080
6 | 8000_0000_8000_8081 | 18 | 0000_0000_0000_800A
7 | 8000_0000_0000_8009 | 19 | 8000_0000_8000_000A
8 | 0000_0000_0000_008A | 20 | 8000_0000_8000_8081
9 | 0000_0000_0000_0088 | 21 | 8000_0000_0000_8080
10 | 0000_0000_8000_8009 | 22 | 0000_0000_8000_0001
11 | 0000_0000_8000_000A | 23 | 8000_0000_8000_8008
Ex.
rc[0] = i[0] | i[4] | i[5] | i[6] | i[7] | i[10] |
i[12] | i[13] | i[14] | i[15] | i[20] | i[22];
Notes: SHA-3 permutation 的最後一個步驟，叫做 Iota（ι）。這個步驟的功能是加入「回合常數（round constant）」，讓每一輪 permutation 都有獨特的輸入，避免對稱性造成安全性問題。
每一輪的 round constant 是由一個 線性回饋移位暫存器（LFSR） 產生的。這是一種根據固定邏輯產生 pseudo-random bit 序列的方式。
round constant 會被 XOR 到 state 的A[0, 0]位置
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 25
SHA-3 - MLDSA
SHA3 primitives | MLDSA primitives | Padding | Size in bits |  | 
 |  |  | r | c | output length
SHAKE128 | G | M ¦¦ 0x1f ¦¦ 0x00 … ¦¦ 0x80 | 1344 | 256 | unlimited
SHAKE256 | H | M ¦¦ 0x1f ¦¦ 0x00 … ¦¦ 0x80 | 1088 | 512 | unlimited
Notes: 這一頁是說明 SHA-3 在 MLDSA 中的應用，也就是我們所使用的兩個擴展輸出函數（XOF）：SHAKE128 與 SHAKE256，對應到 MLDSA 演算法中常見的 G 函數與 H 函數。
第一欄是 SHA-3 標準中的原始 primitive：SHAKE128 和 SHAKE256
第二欄是對應到 MLDSA 裡的名稱：
SHAKE128 在 MLDSA 中對應的是 G 函數
SHAKE256 則對應到 H 函數
第三欄是這兩個函數的 padding 規則：
採用的格式是 M ‖ 0x1f ‖ 0x00… ‖ 0x80，這是一種 multi-rate padding，其中 0x1f 是 domain separation 的標記，最後 0x80 是 pad10*1 的結尾位元
最右邊是這兩種 SHAKE 函數的 參數配置：
SHAKE128 的 rate（r）是 1344 bits，capacity（c）是 256 bits
SHAKE256 的 rate 是 1088 bits，capacity 是 512 bits
這兩種函數的輸出都是 不限長度的（unlimited），這是 XOF 函數的特性，表示你可以擠出任意長度的輸出結果
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 26
SHA3 - Padder
Notes: F_Permutation中的i表示目前為第幾round
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 27
SHA3 - F_Permutation
Notes: F_Permutation中的i表示目前為第幾round
theta（θ）、rho（ρ）、pi（π）
chi（χ）和iota（ι）。
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 28
Modular Reduction
Utilizes relation :
Reduces 46-bit value recursively using above identity
Result guaranteed in range (−𝑞, 2𝑞)
Adjust the result to ensure it falls within [0, 2𝑞)
  If result < 0 : add q
  If result >= 0 : subtrac q
s[45 : 0]
≡ 2²³s[45 : 23] + s[22 : 0] ≡ 2¹³s[45 : 23] − s[45 : 23] + s[22 : 0]
≡ 2²³s[45 : 33] + 2¹³s[32 : 23] − s[45 : 23] + z
≡ 2¹³ (s[45 : 33] + s[32 : 23]) − (s[45 : 33] + s[45 : 23]) + z
≡ 2²³s[45 : 43] + 2¹³ (s[42 : 33] + s[32 : 23]) − (s[45 : 33] + s[45 : 23]) + z
≡ 2¹³ (s[45 : 43] + s[42 : 33] + s[32 : 23])
− (s[45 : 43] + s[45 : 33] + s[45 : 23]) + z
≡ 2¹³x − y + z ≡ 2²³x[11 : 10] + 2¹³x[9 : 0] − y + z
≡ 2¹³ (x[11 : 10] + x[9 : 0]) − (y + x[11 : 10]) + z (mod q)
Notes: 這裡是我們的模數化簡單元設計說明。我們針對 46位元的輸入數值，透過一個特殊的同餘關係來加速模q的化簡，這個關係是：
這個關係式可以幫助我們將原本的46位元的輸入數值分成多個區段，透過位移及加減法實現，進而組成最終的結果。
結果會被保證落在(−𝑞, 2𝑞)的範圍內，但是這還不是我們要的最終結果，因為模q的值應該要落在[0, 2𝑞) ，因此我們還要做一個後處理，如果結果小於 0，就加q，如果結果大於等於q，就減q。
這裡是我們的模數化簡單元設計說明。我們針對 46位元的輸入數值，透過一個特殊的同餘關係來加速模q的化簡，這個關係是：〖 2〗^23≡2^13−1 𝑚𝑜𝑑 𝑞。
這個關係式可以幫助我們將原本的46位元的輸入數值分成多個區段，透過位移及加減法實現，進而組成最終的結果。
結果會被保證落在(−𝑞, 2𝑞)的範圍內，但是這還不是我們要的最終結果，因為模q的值應該要落在[0, 2𝑞) ，因此我們還要做一個後處理，如果結果小於 0，就加q，如果結果大於等於q，就減q。

## Slide 29
Modular Rduction – Block Diagram
Notes: 需要判斷第三級輸出的data，為負的( 2q(8380417 * 2 - 1)以上)則要 + 8380417，為正的(0, 2q)則要 + 8396798(2^25 - 8380417, 8380417的補數)
最後第四級輸出則去判斷data是否為負，為負代表adder_3資料無需處理就在(0,q)，因此輸出adder_3[22:0]，而正的表示處理過後在(0,q)，則輸出adder_4[22:0]
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 30
NTT
NTT is a variant of the Fast Fourier Transform (FFT) based on a finite field.
Transforms polynomial multiplication into efficient pointwise multiplication
Cooley-Tukey decomposition is used for NTT
Gentleman-Sande decomposition for INTT
Implements Radix-2 MDC NTT structure with 8 Butterfly Units
Supports n =256 point transformations
Notes: 首先，NTT 是一種在有限域上運作的快速傅立葉轉換（FFT）變形，它的最大優勢在於能把多項式乘法轉換成點對點相乘，大幅加速運算速度。
在演算法方面，我們採用 Cooley-Tukey 分解做 NTT，對應地在反轉換 INTT 中則採用 Gentleman-Sande 分解。這兩種方法都可以透過蝴蝶結構來實現。
本設計是基於 Radix-2 的多路延遲交換器（MDC）FFT 架構，並配置了 8 組 Butterfly Unit 來進行高效率的並行運算，支援 256的資料點長度。
整體架構在硬體上平衡了效能與資源，是非常適合實作於加密運算中的核心模組。

## Slide 31
NTT- Butterfly diagram
Fundamental in FFT/NTT computations, is given by:
Fundamental in FFT/INTT computations, is given by:
Notes: NTT 與 INTT 運算中最基本的運算單元，也就是蝴蝶架構，
採用 Cooley-Tukey 以及對稱性與奇偶性分解實現 NTT蝴蝶架構
採用 Gentleman-Sande以及對稱性與奇偶性分解實現 INTT蝴蝶架構
此種架構的好處是可以把複雜的多項式乘法，透過這種重複的局部加減與乘法來分層計算，大幅提升效率。

## Slide 32
NTT– MDC
Data Mem
0
1
2
3
BU
BU
BF
BF
Notes: 補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 33
NTT– MDC
0
1
2
3
BF
BU
BU
Data Mem
0
2
BF
BF
BU
BU
2
0
1
3
BF
BF
BU
BU
2
0
1
3
BF
Notes: 補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 34
NTT– MDC Block Diagram
Notes: 補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 35
NTT - Mathematical Derivation
The Number Theoretic Transform (NTT) is defined as:
Using the Cooley-Tukey decomposition:
Define :
Thus, the transformed coefficients are:
Note:

## Slide 36
INTT - Mathematical Derivation
The Inverse Number Theoretic Transform (INTT) is given by:
Using the Gentleman-Sande decomposition:
Define :
Thus, the inverse transform coefficients are:
Note:

## Slide 37
BU
Based on symmetry and parity in NTT/INTT operations
For a pair of input numbers 𝑎 and 𝑏 and twiddle factor 𝑤:
𝑥=(𝑎+𝑤×𝑏) mod q
𝑦=(𝑎−𝑤×𝑏) mod q
NTT vs. INTT:
  INTT uses modular inverses of NTT twiddle factors
  Requires final normalization factor
Notes: Butterfly Unit，也就是蝴蝶運算單元，它是 NTT 與 INTT 中非常核心的運算模組。
蝴蝶單元的運作原理，是根據 NTT 運算中的對稱性與奇偶性設計而成。它的基本操作是針對一對輸入值 $a$ 和 $b$，搭配一個稱為 twiddle factor 的常數 $w$，進行以下兩個模 $q$ 的運算
這兩個結果就構成了蝴蝶結構的輸出。
NTT 跟 INTT 的架構基本上是相似的，差別在於 INTT 所使用的 twiddle factor 會換成模逆元素，而且在 INTT 的最後還必須乘上一個 normalization factor，來完成整體還原。
透過NTT與INTT運算當中的對稱性以及奇偶性形成Butterfly Unit
將運算複雜度從O(𝑛^2) 降到 ( O(𝑛 log⁡𝑛) 對於一對輸入 a與 b，以及相應的旋轉因子（twiddle factor） w，蝶形運算在有限域（模 ppp 下）進行計算，w 是由本原根經過適當次方獲得的，保證了變換的正確性與可逆性。
NTT 與 INTT結構類似，但 INTT 中使用的旋轉因子是 NTT 中的反元素，最終還需要乘上一個歸一化因子

## Slide 38
BU – Block Diagram
Notes: Mode  0 : NTT
1 : INTT
兩者加法器、減法器、乘法器皆各使用了一個，只有輸入輸出連接不同，以及INTT的旋轉因子為NTT的反元素
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 39
RU
To match Butterfly Unit output pattern, each stage includes reordering logic
Total of 7 RUi modules used across NTT/INTT stages
Memory depth per stage differs:
NTT : MEM_Depth_i = 2×((8−i)−1)
INTT : MEM_Depth_i = 2×(i−1)
Notes: 因為每一層的 Butterfly Unit（BU）輸出資料都具有特定的對稱與交錯順序，所以我們在每一個階段後面都加入了一個對應的 Reordering Unit，來重新排列資料順序，確保下一層能正確對應輸入。
在整個 NTT 和 INTT 的運算流程中，總共會用到 7 個這樣的 RUi，從第 1 層到第 7 層各有一組。
值得注意的是，每一層的 RUi 都有自己的記憶體深度，這是根據演算法的結構特性來設計的：
在 NTT 中，第i層的記憶體深度是 2×((8−i)−1)
而在 INTT 中，則是 2×(i−1)
這樣的深度配置可以確保資料在每一層運算之間都能正確對齊與轉換，達到高效率且正確的模組串接。

## Slide 40
Architecture
04

## Slide 41
Timing diagram - KeyGen
Notes: 補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 42
Timing diagram - SignGen
Notes: 補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 43
Timing diagram - SignVer
Notes: 補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 44
MLDSA - Block Diagram
Notes: 記憶體透過

## Slide 45
Sampler
Notes: 主要控制信號，有三個(in_ready, sampler_squeeze以及next_element)
接收到in_ready一個pulse的信號，開始對由keccak module來的資料data_in進行採樣的動作。
假設採樣資料不足則為向外發送一個pulse的sampler_squeeze信號由keccak module接收。
採樣完畢則發送一個pulse的next_element信號，由controller接收，告訴她可以進行下一個element的採樣。
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 46
Sampler - ExpandS
Notes: sampler_in的有效輸入為1088 bit，一次運算需要8 bit的有效輸入，因此當shake_cnt計數到1088/8-1=135時，表示要去要取新的有效輸入做為採樣
CoeffFromHalfByte當中需要使用到減法以及模處理，因此直接改成LUT方式設計，輸入4bit資料，輸出3bit資料(2 ~ -2)
j用於決定目前寫入的記憶體位址，z0的輸出藉由~a決定 :
  a==0, b==0  z0, z1有效，輸出[3:0]、[7:4]資料， j + 2
  a==0, b==1  z0有效，輸出[3:0]資料，j + 1
  a==1, b==0  z0有效，輸出[7:4]資料，j + 1
  a==1, b==1 兩者皆無效，j + 0
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 47
Sampler - ExpandA
Notes: 和演算法不同，能夠一次取樣兩筆資料，原因是因為採用的是daul-port的memory，為了提高硬體使用率因此這樣設計。
sampler_in的有效輸入為1344 bit，一次採樣兩筆資料需要48 bit的有效輸入，因此當shake_cnt計數到1344/48-1=27時，表示要去要取新的有效輸入做為採樣。
j用於決定目前寫入的記憶體位址，A0的輸出藉由~rej0決定 :
  rej0==0, rej1==0  A0, A1有效，輸出[22:0]、[46:24]資料， j + 2
  rej0==0, rej1==1  A0有效，輸出[22:0]資料，j + 1
  rej0==1, rej1==0  A0有效，輸出[46:24]資料，j + 1
  rej0==1, rej1==1 兩者皆無效，j + 0
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 48
Sampler - ExpandMASK
Notes: ExpandMASK採樣一筆資料需要18 bit，但是sampler_in有效資料為1088 bit，因此到需要squeeze時會有剩餘有效的bit尚未被使用，所以我使用了一個sampler_temp去暫存每一round剩餘的bit (8、16、24、32)，每一round輸入的有效資料會合前依round暫存在sampler_temp中的資料做串接為1080 bit用作採樣使用。
經過先前的設計後，每round有效入為1080 bit，一次採樣兩筆資料需要36 bit的有效輸入，因此當shake_cnt計數到1080/36-1=29時，表示要去要取新的有效輸入做為採樣。
j用於決定目前寫入的記憶體位址，一次採樣兩筆，固定加2。
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 49
Sampler - SampleInBall
Notes: 一次運算需要8 bit的有效輸入，因此當shake_cnt計數到1088/8-1=135時，表示要去要取新的有效輸入做為採樣
第一次in_ready時會取走sampler_in[63:0]共64 bit作為採樣成功時的隨機值H，每次成功則會取走H[0]的值，並進行一次右移，給下次成功時有新的H[0]做使用。
若i > j則本次採樣不成功，反之成功，則需要將i的mem 位址寫入由H[0]決定的資料，為0則寫入1，為1則寫入8380416 (8380417域下的-1)。
採樣成功時通樣會先將原本在i的mem位址中的資料取出，並在下一個cycle將i原始資料寫入j當中，將新的資料寫入。
j用於決定目前採樣的記憶體位址，一次採樣一筆，初始位址為8’d217，每採樣成功一次加1，到255則停止，255-217+1=39，共要成功採樣39筆。
補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 50
PWM
Notes: 補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 51
Implementation
& Simulation
05

## Slide 52
FPGA Design Flow
Behavior Simulation
Design Entry
Post-layout Simulation
Placement & Routing
01
02
03
04
Design Tool：Xilinx Vivado 2020.2
FPGA Device：Virtex™ UltraScale+ XCVU19P
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 53
FPGA Simulation – KeyGen
AXI-Lite
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 54
FPGA Simulation – KeyGen
AXI-Lite
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 55
FPGA Simulation – KeyGen
AXI-Stream Input
AXI-Stream Output
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 56
FPGA Simulation – KeyGen
Text Out
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 57
FPGA Simulation – SignGen
AXI-Lite
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 58
FPGA Simulation – SignGen
AXI-Lite
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 59
FPGA Simulation – SignGen
AXI-Stream Input
AXI-Stream Output
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 60
FPGA Simulation – SignGen
Text Out
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 61
FPGA Simulation – SignVer
AXI-Lite
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 62
FPGA Simulation – SignVer
AXI-Lite
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 63
FPGA Simulation – SignVer
AXI-Stream Input
AXI-Stream Output
Text Out
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 64
Performance Analysis
Chip | LUTs | Registers | DSP | BRAM | Freq. (MHz) | KeyGen |  | SignGen |  | SignVer | 
 |  |  |  |  |  | cycles | us | cycles | us | cycles | us
Ours | 27778 | 11443 | 24 | 18 | 147 | 13345 | 90.8 | 22321 | 151.8 | 13006 | 88.4
Beckwith[7] | 53907 | 28435 | 16 | 29 | 256 | 4875 | 19 | 10945 | 43 | 6582 | 26
Truong[9] | 49753 | 23477 | 16 | 27.5 | 300 | 3320 | 11.1 | 10804 | 36 | 4137 | 13.8
FPGA Devicec：Virtex™ UltraScale+
Process ：16nm
Notes: 這邊為FPGA實現後的效能分析，上半部的地方是吞吐量的計算方式，那吞吐量=橢圓曲線的金鑰長度*需要處理的資料數量*工作頻率/總共花費的運算週期，而橢圓曲線金鑰長度的部分，因本論文實現安全性>2128的所有金鑰長度，所以總共有三個曲線，分別為283 409 571位元，那資料處理的數量則是取決於加密或是解密，因為加密要計算r、s兩個部分，因此d要輸入2，而解密的部分則只需要計算v因此d=1，那下面這個表格可以看到 在各個安全性的欄位都有兩種結果，是因為我在各個安全性分別實現兩種方向的結果，一種是低成本的版本，他的LUTs使用量會比較低一點，而另外一種則是高吞吐量的版本，在這版本中面積的部分會比低成本來的還大，但換來的是更高的吞吐量，而在表格中，吞吐量的部分分成兩種情況，最差情況下的吞吐量以及平均情況下的吞吐量，因為在數位簽章機加密中，正整數k是由亂數隨機選取，而k的大小會影響整個簽章的計算週期，因此最差的情況下設定在k=2m，而平均情況則是k選擇在中間值的部分2 m/2

## Slide 65
ASIC Design Flow
Logic Synthesis
Design Entry
Automatic Placement & Routing
Gate-level Simulation
01
Design Tool：Design Compiler、IC Compiler
Process：TSMC 0.18 𝜇𝑚
02
03
04
05
Post-route Simulation
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 66
ASIC Implementation
Process | TSMC 0.18 μm
Pin num | 460
Chip size | 4980 μm × 4980 μm
Core size | 4410 μm × 4410 μm
Gate count | 1294188.81
Voltage | 1.8 V
Frequency | 37 MHz
Power | 74.2044 mW
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 67
Conclusion
& Future Work
06

## Slide 68
Conclusion
Technical Contributions
  Efficient Resource Sharing
  Low-Latency MDC-Based NTT
  Complete Support Modules with AXI
Implementation Results:
  FPGA: On Xilinx Virtex™ UltraScale+ (xcvu19p), KeyGen/SignGen/SignVer take 90.8K, 151.8K, and 88.4K cycles @147 MHz.
  ASIC: Synthesized in TSMC 0.18 μm, the design runs at 37 MHz with low-power performance, suitable for embedded or secure systems.
Notes: 實現一個具高度模組化與資源共享能力之硬體加速器，
並成功整合 AXI4-Lite 控制介面與 AXI4-Stream 資料通道，以支援嵌入式系統部署需求。
在僅配置單一 Keccak 核心與 NTT 運算模組的條件下，透過高效排程與模組重
用機制，有效支援 KeyGen、SignGen 與 SignVer 等三種操作模式。
使用MDC 架構之管線化 NTT 設計，並整合模數化簡、向量加法與矩陣乘
法等運算模組，實現低延遲、高吞吐之多項式運算核心。
搭配封裝與解碼模組（Encoder/Decoder）、提示值模組（MakeHint/UseHint）與
AXI 對接介面，完成可獨立運作之端對端簽章系統。
在 FPGA 實作方面，使用 Xilinx Virtex™ UltraScale+ xcvu19p，於 147 MHz 操作
下，KeyGen、SignGen 與 SignVer 延遲分別為 90.8、151.8 與 88.4 微秒，整體效能表
現與資源占用均具競爭力。
在 ASIC 實現方面，於 TSMC 0.18 μm 製程下完成佈局設
計，具備 37 MHz 工作頻率與低功耗特性，展現本設計於嵌入式系統與晶片之實用性
與可行性。

## Slide 69
Future Work
Support for multiple parameter sets and security levels: Currently focused on ML-DSA-44, the design can be extended to ML-DSA-65/87 with automatic adjustment of data lengths and module configurations for better scalability.
Power-efficient design strategies: ASIC implementations can adopt clock gating, power gating, and DVFS to reduce idle power and enhance energy efficiency in low-power applications.
SoC platform integration: The accelerator can be integrated into RISC-V or ARM SoCs, enabling hardware/software co-verification and streamlining deployment.
Notes: 1.支援多參數組態與安全等級：目前設計以 ML-DSA-44 為主，未來可進一步支 援 ML-DSA-65、ML-DSA-87 等更高安全等級之組態，並針對不同參數自動調 整資料長度與模組配置。
2. 強化功耗管理與電源門控：在 ASIC 設計導向下，結合 clock gating、power gating 或 DVFS 等技術，可有效降低待機功耗，提升低功耗應用之適應性。
3. 應用於平台整合與系統晶片（SoC）驗證：未來可將本加速器整合至 RISC-V 或 ARM 架構之 SoC 平台，進行完整軟硬體協同驗證，推動實際應用部署

## Slide 70
References
07

## Slide 71
References
[1] L. Beckwith, D. T. Nguyen, and K. Gaj, “High-performance hardware implementation of crystals-dilithium,” in Proceedings of 2021 International Conference on Field-Programmable Technology (ICFPT), 2021, pp. 1–10.
[2] K. Boudgoust, C. Jeudy, A. Roux-Langlois, and W. Wen, “On the hardness of module learning with errors with short distributions,” Cryptology ePrint Archive, Paper 2022/472, 2022. [Online]. Available: https://eprint.iacr.org/2022/472
[3] F. Hirner, A. C. Mert, and S. S. Roy, “Proteus: A pipelined ntt architecture generator,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 32, no. 7, pp. 1228–1238, 2024.
[4] Z. Koo, J.-S. No, and Y.-S. Kim, “Reduction from module-sis to ring-sis under norm constraint of ring-sis,” IEEE Access, vol. 8, pp. 140 998–141 006, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3011146
[5] A. Ltd., AMBA AXI and ACE Protocol Specification, 2011, version 2.0. [Online]. Available: https://developer.arm.com/documentation/ihi0022/latest

## Slide 72
References
[6] V. Lyubashevsky, “Fiat-shamir with aborts: Applications to lattice and factoring-based signatures,” in Proceedings of Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2009, M. Matsui, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009, pp. 598–616.
[7] N. I. of Standards and T. (NIST), “Fips pub 202: Sha-3 standard: Permutation-based hash and extendable-output functions,” https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.202, August 2015, federal Information Processing Standards Publication.
[8] N. I. of Standards and T. (NIST), “Fips pub 204: Module-lattice-based digital signature standard,” https://doi.org/10.6028/NIST. FIPS.204, August 2024, federal Information Processing Standards Publication.
[9] K. Raj, P. Ravi, T. K. Chia, and A. Chattopadhyay, “Improved ML-DSA hardware implementation with first order masking countermeasure,” Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/1817, 2024. [Online]. Available: https://eprint.iacr.org/2024/1817
[10] O. Regev, “On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography,” J. ACM, vol. 56, no. 6, Sep. 2009. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/1568318.1568324

## Slide 73
References
[11] A. Satriawan, I. Syafalni, R. Mareta, I. Anshori, W. Shalannanda, and A. Barra, “Conceptual review on number theoretic transform and comprehensive review on its implementations,” IEEE Access, vol. 11, pp. 70 288–70 316, 2023.
[12] P. Shor, “Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring,” in Proceedings of 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 1994, pp. 124–134.
[13] Q. D. Truong, P. N. Duong, and H. Lee, “Efficient low-latency hardware architecture for module-lattice-based digital signature standard,” IEEE Access, vol. 12, pp. 32 395–32 407, 2024.

## Slide 74
AXI - Register specification
Base Address Map: 3800_0000
Register Address Map:
MLDSA |  | 
0x00 | [1:0] | Main Mode
 | [4:2] | State (r/w)
Present State (PS) | Next State (NS) | Event
IDLE | MODE_CHOOSE | AWVALID
MODE_CHOOSE | WRESP__CHANNEL | AWVALID && AWREADY && WREADY && WVALID
WRESP__CHANNEL | START_MLDSA | BVALID && BREADY
START_MLDSA | WORK_MLDSA | 1
WORK_MLDSA | OVER_MLDSA | done(MLDSA)
OVER_MLDSA | IDLE | 1
State Transition Table:
Notes: 週期 對稱 乘開 因數分解

## Slide 75
SHA-3 algorithm
Notes: 補:
Zq[n]/(xn+1):模 xn+1的有限域多項式環 Zq[n]

## Slide 76
設計與實現基於AXI-4介面的後量子密法學ML-DSA之硬體加速器 – 未來規劃
Use a variant of DFT, specifically NTT, and choose the pipelined structure over memory-based.
Replace the bit-reverse operation used in both NTT and INTT with a lookup table method.
Allocate hardware resources based on the data flow graph to maximize parallelism.
Design a hash module capable of switching between SHAKE-128 and SHAKE-256.
Implement the circuit on ASIC and FPGA
Notes: NTT透過使用點對點乘法來減少多項式乘法的複雜度，從 O(n^2) 降到 O(nlog⁡n)，在實作上有兩種方式可以實現NTT的運算，一種是memory-based的NTT，他的優點是硬體資源消耗較少，但是因為記憶體的輸出會限制同一時間能使用BUs的數量，所以限制了NTT加速的潛力，又因為要控制記憶體需要複雜的控制單元，會增加worst-case路徑時間，因此我選擇的是另一種pipelined的方法，非常適合加速ML-DSA，但是會有硬體消耗過度的擔憂，因此使用Pipelined Radix-2 NTT Algorithm來克服這個缺點。另外在NTT與逆NTT中會需要使用bit-reverse，因為會大量使用到for迴圈，會大幅提高運算速度，因此改用查表法替換。
根據Data Flow Graph去將硬體資源的平行度達到最高，因為在keygen、sign、verifivation三個步驟中都會使用到一些相同的模組，以及去規劃乘法器與除法器的應用。
在整個ML-DSA的演算法當中最重要的部分就是使用了sha-3當中的兩個哈希擴充函式，分別是shake-128與shake256，使用兩個能夠切換的模組，可以將運算速度提高。

## Slide 77
NTT Algorithm – Butterfly diagram
Butterfly unit
Notes: FFT是利用旋轉因子的對稱性以及基偶性來化簡DFT，獲得以下蝶型單元，那我們的FFT會運用3層每層4個共12個來完成我們時域到頻域的轉換
問題:只用一個butterfly unit那controller怎麼去控制要運算哪個站存氣 s:
1.用2^n方去處理，看距離多遠stage1就是2^0、stage2就是2^1….
2.如果要運算的暫存器是亂數的，可以用lookuptable

## Slide 78
Performance Analysis
m：The key length of elliptic curve
d：The number of processing data
f ：The working frequency
Nc：The number of cycles
Chip | Device | LUTs | LUT RAM | Registers | DSP | BRAM | Freq. (MHz) | KeyGen |  | SignGen |  | SignVer | 
 |  |  |  |  |  |  |  | cycles | us | cycles | us | cycles | us
Ours | Artix-7 | 27778 | 658 | 11443 | 24 | 18 | 77 | 13345 | 173 | 22321 | 290 | 13006 | 169
Aikata | Zus+ | 23277 |  | 9798 | 4 | 24 | 270 | 14594 | 54 | 31662 | 117 | 15423 | 57
Land | Artix-7 | 27433 |  | 10681 | 45 | 15 | 163 | 18761 | 115 | 19423 | 119 | 19687 | 121
Wang | Zynq-7k | 18558 |  | 7342 | 10 | 17 | 159 | 7757 | 49 | - | - | 7675 | 48
Zhao | Artix-7 | 29998 |  | 10366 | 10 | 11 | 96.9 | 4172 | 43 | 8361 | 86.3 | 4422 | 45.6
Beckwith | Vus+ | 53907 |  | 28435 | 16 | 29 | 256 | 4875 | 19 | 10945 | 43 | 6582 | 26
Truong | Vus+ | 49753 |  | 23477 | 16 | 27.5 | 300 | 3320 | 11.1 | 10804 | 36 | 4137 | 13.8
Throughput =
Throughput (Mbps) | 
Worst case | Average case
1.031 | 1.031
Notes: 這邊為FPGA實現後的效能分析，上半部的地方是吞吐量的計算方式，那吞吐量=橢圓曲線的金鑰長度*需要處理的資料數量*工作頻率/總共花費的運算週期，而橢圓曲線金鑰長度的部分，因本論文實現安全性>2128的所有金鑰長度，所以總共有三個曲線，分別為283 409 571位元，那資料處理的數量則是取決於加密或是解密，因為加密要計算r、s兩個部分，因此d要輸入2，而解密的部分則只需要計算v因此d=1，那下面這個表格可以看到 在各個安全性的欄位都有兩種結果，是因為我在各個安全性分別實現兩種方向的結果，一種是低成本的版本，他的LUTs使用量會比較低一點，而另外一種則是高吞吐量的版本，在這版本中面積的部分會比低成本來的還大，但換來的是更高的吞吐量，而在表格中，吞吐量的部分分成兩種情況，最差情況下的吞吐量以及平均情況下的吞吐量，因為在數位簽章機加密中，正整數k是由亂數隨機選取，而k的大小會影響整個簽章的計算週期，因此最差的情況下設定在k=2m，而平均情況則是k選擇在中間值的部分2 m/2