## Slide 1
Final Project Presentation
組員：蘇柏丞、呂彥霖、 陳泓宇
中華民國 112 年 1 月 3日
Notes: 大家好，我是陳泓宇他是蘇她是呂。

## Slide 2
OUTLINE
Function
01
Register specification
03
Compare
04
Discussion
05
Work Partition
06
Estimated performance
Block Diagram
02
Notes: 以下是我們的今天簡報的大綱，總共有5章，第一章我會先介紹我們期末專題要做的方向，接著會說明我們的架構，再來是我們定義的configuration register，以及我們的時程表，最後是分工。

## Slide 3
Function
01

## Slide 4
Function
01
An accelerator for matrix multiplication (4 x 4) and quicksort (11) has been designed and integrated into the SoC.
The baud rate for the UART has been changed from 9600 to 115200.
The type of memory is BRAM with prefetch controller.
The designs have be implemented on SoC.
The SoC have be programed into FPGA and verified on jupyter notebook
2
Notes: 我們期末專題會先從兩個workload的加速器開始做起，再改進先前lab的fir和uart，達到加速的效果，而uart的部分會先從之前上課有提到的baud rate下手。
完成這些後將這些東西整合到soc裡面，並燒入到FPGA版上，最後使用jupyter來做驗證。
我們使用的記憶體是bram

## Slide 5
Block Diagram
02

## Slide 6
Block Diagram
02
4
Notes: 整體的架構目前預計還是和lab6相同。

## Slide 7
Configuration Register Address Map
03

## Slide 8
Configuration Register Address Map
03
User Project | Base Address Map
Memory Starting | 3800_0000
FIR Base Address | 3600_0000
Matrix Multiplication Base Address | 3400_0000
Quick Sort Base Address | 3200_0000
UART Base Address | 3000_0000
6
Notes: 這是我們的Configuration Register Address Map

## Slide 9
Configuration Register Address Map - FIR
03
7
FIR |  | 
0x00 | [0] | ap_start (r/w)
 | [1] | ap_done (ro)
 | [2] | ap_idle (ro)
 | [3] | X[n]_ready to accept input (ro)
 | [4] | Y[n] is ready to read
0x10-13 | data-length | 
0x40-7F | Tap parameters | 
0x80-83 | X[n] input (r/w) | 
0x84-87 | Y[n] output (ro) | 

## Slide 10
Configuration Register Address Map - Matrix Multiplication
03
8
Matrix Multiplication |  | 
0x00 | [0] | ap_start (r/w)
 | [1] | ap_done (ro)
 | [2] | ap_idle (ro)
 | [3] | X[n]_ready to accept input (ro)
 | [4] | Y[n] is ready to read
0x80-83 | X[n] input (r/w) | 
0x84-87 | Y[n] output (ro) | 

## Slide 11
Configuration Register Address Map – Quick Sort
03
9
Quick Sort |  | 
0x00 | [0] | ap_start (r/w)
 | [1] | ap_done (ro)
 | [2] | ap_idle (ro)
 | [3] | X[n]_ready to accept input (ro)
 | [4] | Y[n] is ready to read
0x80-83 | X[n] input (r/w) | 
0x84-87 | Y[n] output (ro) | 

## Slide 12
Compare
04

## Slide 13
Compare - MM
04
11
Use CPU to perform MM
Per operation use
162388/11 = 14762.5 Cycles
Use user hardware to perform MM
Per operation use
4788/64 = 74.8 Cycles
Notes: 會想要直接從硬體下手是因為我們回顧先前4-2的lab的結果，並比對lab6中FIR部分，兩者的cycle數差距很大，

## Slide 14
Compare - QS
04
12
Use CPU to perform QS
Per operation use
162388/11 = 14762.5 Cycles
Use user hardware to perform QS
Per operation use
4788/64 = 74.8 Cycles
Notes: 會想要直接從硬體下手是因為我們回顧先前4-2的lab的結果，並比對lab6中FIR部分，兩者的cycle數差距很大，

## Slide 15
Compare - FIR
04
13
Use CPU to perform FIR
Per operation use
162388/11 = 14762.5 Cycles
Use user hardware to perform FIR
Per operation use
4788/64 = 74.8 Cycles
Notes: 會想要直接從硬體下手是因為我們回顧先前4-2的lab的結果，並比對lab6中FIR部分，兩者的cycle數差距很大，

## Slide 16
Compare - UART
04
14
UART Baudrate set 9600
Per operation use
162388/11 = 14762.5 Cycles
UART Baudrate set 115200
Per operation use
4788/64 = 74.8 Cycles
Notes: 會想要直接從硬體下手是因為我們回顧先前4-2的lab的結果，並比對lab6中FIR部分，兩者的cycle數差距很大，

## Slide 17
Compare – BRAM with Prefetch controller
04
15
no Prefetch | 
Matrix Multiplication Base Address | 2433
Quick Sort Base Address | 937
UART Base Address | 8511
Prefetch | 
Matrix Multiplication Base Address | 679
Quick Sort Base Address | 683
UART Base Address | 7377
Notes: 會想要直接從硬體下手是因為我們回顧先前4-2的lab的結果，並比對lab6中FIR部分，兩者的cycle數差距很大，

## Slide 18
Discussion
04

## Slide 19
Discussion
04
17
Notes: 這邊是我們預計的結果以及lab6測出來的數據，左邊只使用cpu的部分約需要29萬個cycle，右邊是放入硬體加速的部分，約需要10103個cycle，但此部分是沒有加上UART的部分。
預估會有28倍的加速，但這數字太離譜，中間應該還有許多我們沒注意到的細節，這部分會在期末報告再加上去。

## Slide 20
Work Partition
05

## Slide 21
  Quick Sort
  PPT
  Implementation
Work Partition
05
19
蘇柏丞
  Matrix Multiplication
  Report
  PS side verification
呂彥霖
  UART
  FIR
  Integration
陳泓宇

## Slide 22
Thanks for Your Attention